## Slide 1: Полочка под телефон
Урок в 7 классе ГБС(к)ОУ школа №29
г.Усть-Лабинск

## Slide 4
Спецификация полочки под телефон: 1. 150x350 (1) – задняя стенка 2. 350x250 (2) – верхняя и нижняя полки 3. Труба хромированная на 25 мм (70 мм) - 2 шт. 4. Фланцы – 4 шт. 5. Навесы – 2 шт. 6. Конфирматы – 4шт 7. Саморезы 3,5x16 – 16 шт. Ход работы: 1. Работа начинается с придания деталям надлежащей формы. Для этого необходимо взять металлическую линейку и начертить карандашом необходимый радиус на детали задней стенки. На чертеже указан радиус, но вы вполне можете начертить и любой другой.

## Slide 5
2. Далее при помощи лобзика отпилите ненужные части детали и зашлифуйте деталь при помощишлифмашинки. 3. Эта деталь будет являться шаблоном радиуса полочки под телефон. Используя ее, проведите радиус на оставшихся деталях и повторите процедуру, проделанную ранее с деталью задней стенки. 4. Проклеиваем детали меламиновой кромкой или АБС. Проклеиваются все части, кроме стыкующихся. 5. Так как наша полочка под телефон будет крепиться к стене, на детали задней стенки необходимо прикрепить навесы для гвоздей. Но есть один нюанс, шляпка гвоздя должна свободно заходить в навес и цепляться за него. Для этого необходимо сделать выборку. Проделаем это при помощи фрезы на 20 мм. Крепим навес при помощи саморезов.

## Slide 7
7. Далее следует приготовить две стойки. Каждый кусочек должен быть равен 70 мм. 8. Начинаем сборку. Для этого необходимо произвести разметку детали задней стенки полочки. Для этого при помощи рулетки откладываем 70 мм и проводим линию. К линии прилагаем деталь верхней полки и чертим вторую линию. У вас должно получиться место, на котором будет находиться деталь полки. 9. Просверлите два отверстия для конфирматов. Следите за тем, чтобы не попасть на навесы. 10. Приложите деталь верхней полки к детали задней стенки и просверлите отверстие для конфирмата. Закрутите конфирмат. То же самое проделайте и с другим отверстием. 11. Возьмите деталь нижней полки и приложите к торцу задней стенки, просверлите отверстие и закрутите конфирмат. Не забудьте, что нижняя полка крепиться на два конфирмата. 12. Открутите нижнюю полку и вставите стойку. Закрутите нижнюю полку обратно.

## Slide 8: Использованы материалы ресурса:
http://mobila-full.ru/furniture-projects/furniture-for-home/99-a-shelf-under-the-phone-with-his-hands.html